十堰市人民小学LED户外全彩屏采购项目

成交货物清单

项目编号：MJQ-202205-JZ001

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 制造商名称或服务承接商 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.LED显示屏体部分 |
| 1 | LED全户外全彩屏（净尺寸9.92m*5.6m=55.552） | 55.55 | ㎡ | 强力 | Q4pro-10 扫全户外全彩屏，高刷版 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 4468 |
| 2 | LED全彩屏售后单元板 | 10 | 张 | 强力 | Q4pro-10 扫全户外全彩屏，高刷版 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 218 |
| 3 | LED全彩屏专用电源线 | 543 | 根 | 强力 | Q4pro-10 扫全户外全彩屏，高刷版配套一拖二电源线，单元板接电源 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 2 |
| 4 | LED全彩屏专用排线 | 1085 | 根 | 强力 | Q4pro-10 扫全户外全彩屏，高刷版配套16pin接卡长排线，连接单元板接接收卡 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 2 |
| 5 | LED全彩屏专用防水胶条+固定螺丝 | 1085 | 套 | 强力 | Q4pro-10扫全户外全彩屏，高刷版配套单元板打箱体防水皮圈 +M3*8 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 2 |
| 6 | LED全彩屏专用电源 | 274 | 台 | 创联 | 4. 5V200W | 湖北明祥基业科技有限公司 | 85 |
| 7 | LED全彩屏简易箱体 | 55.55 | ㎡ | 联而达 | 定制简易箱体 总共48个箱体：5个960*960+35 个 1280*960+1个 960*800+7个1280*800 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 350 |
| 二.LED显示屏控制系统 |
| 8 | 视频处理器（含发送卡） | 1 | 台 | 诺瓦 | V1060 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 3705 |
| 9 | LED全彩屏专用接收卡 | 48 | 张 | 诺瓦 | DH7516对开 一箱一卡 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 135 |
| 10 | LED全彩屏4K智控盒（含无线投屏功能） | 1 | 台 | 强力 | QL480M | 湖北明祥基业科技有限公司 | 4580 |
| 11 | LED全彩屏控制用电脑 | 1 | 台 | 联想 | S14-14， I5-1135 G7/16G/ 512G,2GMX450 独显 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 5310 |
| 三.LED显示屏屏体钢结构 |
| 12 | LED屏内外框专用型材钢结构制作（10.22m*5.9m） | 60.3 | ㎡ | 联塑 | 40X40镀锌管内钢结构，150*150镀锌 钢管结构边框 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 320 |
| 13 | LED屏内检修通道钢结构制作（9.92m*0.5mx2） | 9.92 | ㎡ | 联塑 | 40X40镀锌管内钢结构，100*100镀锌 钢管结构边框 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 300 |
| 14 | LED屏外框包边制作 | 1 | 批 | 定 做 | 1. 2哑光不锈钢制作 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 1500 |
| 四.LED显示屏配电设施 |
| 15 | LED全彩屏配电柜 | 1 | 台 | 天畅 | 户外80KW,显 示屏4组12路、空调风机1组3路，带检修插座和照明开关，带浪涌保护器，延时继电器、手自动切换按钮 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 3500 |
| 16 | LED全彩屏多功能远程控制卡 | 1 | 台 | 诺瓦 | MFN300 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 750 |
| 17 | LED全彩屏主电源线（从主配电柜到LED屏配电柜） | 235 | 米 | 红旗 | YJC4x60+1x25 阻燃线 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 155 |
| 18 | LED全彩屏分电源线（从LED屏配电柜到LED屏内电源，6组） | 180 | 米 | 德力西 | YJC3x10 阻燃线 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 28 |
| 19 | LED全彩屏用空调+2米铜管 | 4 | 套 | 格力 | KFR-35530FNH AK-B1 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 2650 |
| 20 | 空调支架制作 | 4 | 套 | 定 做 | 120x60x2.5mm 镀锌钢管 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 260 |
| 五.LED显示屏音箱 |
| 21 | LED全彩屏用户外高保真防水音柱 | 2 | 台 | ITC | T-904 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 998 |
| 22 | 监听音响 | 1 | 套 | 漫 步 者 | R1000TC 北美版 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 360 |
| 六.LED显示屏安装辅材 |
| 23 | LED屏控制用机柜 | 1 | 个 | 图 腾 | G26409 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 450 |
| 24 | LED屏接收卡专用网线 | 48 | 根 | 强力 | DH7516配套，5米超6类成品网线 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 3 |
| 25 | LED全彩屏专用电源连接线 | 274 | 根 | 定 做 | RVV3x2.5 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 10 |
| 26 | LED全彩屏分电源线（从LED屏简易箱体电源到电源，6组） | 6 | 卷 | 红 旗 | 6平方 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 450 |
| 27 | LED屏控制用网线 | 720 | 米 | 海康威视 | 超6类 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 1. 98 |
| 28 | 高保真音箱线 | 100 | 米 | 海康威视 | RVV2X1.0 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 2 |
| 29 | PVC管材及钢结构密封胶等辅材 | 1 | 批 | 大 洋 | 16，20，25 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 500 |
| 30 | LED屏内照明系统 | 4 | 套 | 公 牛 | 86开关+35WLED吸顶灯+2.5平方线路 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 65 |
| 七.LED显示屏安装辅材 |  |
| 31 | 铝塑板方通打底 | 155 | ㎡ | 定制 | 50X50镀锌方通打底，焊钢架 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 160 |
| 32 | 铝塑板装饰 | 155 | ㎡ | 定制 | 耐候结构胶面贴4厘米双面灰色铝 塑板 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 165 |
| 33 | 脚手架租赁 | 190 | ㎡ | 定制 | 四面立面投影面积计算 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 20 |
| 34 | 倒地梁 | 13 | m3 | 定制 | 石子，水泥沙浆倒200MM，水泥标号 32.5Mpa，碎石粒径＜16 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 235 |
| 35 | 地梁贴花岗岩 | 2.86 | ㎡ | 定制 | 1：3水泥沙浆铺贴20厚天然花岗岩 | 湖北明祥基业科技有限公司 | 256 |